## Slide 1: Protótipo De Um Sistema De Comunicação Li-Fi Num Aeroporto
Grupo 3 constituído por: Luis Baptista PG61434 Bernardo Salgado PG59972 Nuno Mirra PG57594 Pedro Daniel PG58741
2025/2026
Projeto Integrador em Telecomunicações e Informática
Mestrado Em Engenharia De Telecomunicações E Informática
Universidade do Minho
Escola de Engenharia

## Slide 2
Contexto e Objetivos
Problema: As redes sem fios em aeroportos sofrem frequentemente de saturação de espetro e interferências rádio.
Solução: Explorar a comunicação ótica através de infravermelhos como uma alternativa isolada e imune a estas interferências.
Produto Final: Aplicação Web interativa (React) acessível pelo passageiro, suportada integralmente pelo canal ótico.
Servidor
Link Ótico
Cliente
IV

## Slide 3
Arquitetura Global do Sistema
Topologia Cliente-Servidor
Três camadas OSI: Física (L1), Ligação (L2), Aplicação (L7)
Via de transmissão ótica (Infravermelho) - Tráfego de dados
Via de retorno (Ligação Série) - Sinalização e ACKs
Canal full-duplex simulado
Camada 1 (Física/Recetor)
Camada 2 (Ligação)
Camada 7 (Aplicação)
Luz Infravermelha (Downlink de Dados)
Cabo Série (Uplink de Controlo e ACKs)
Camada 1 (Física/Emissor)
Camada 7 (Aplicação)
Camada 2 (Ligação)
100 kHz OOK
Retorno
Passageiro (Cliente)
Aeroporto (Servidor)
Separação estrutural do modelo OSI (Camadas 1, 2 e 7).
Meio físico assimétrico com downlink ótico para dados e uplink série para controlo.

## Slide 4
Camada Física - Implementação e Parâmetros
Emissor
Geração: Portadora a 100 kHz (NE555 astável)
Modulação OOK: Porta AND + Transístor 2N2222A (garante 44,1 mA no LED Infravermelho)
Recetor
Estágio 1 - TIA (Transimpedância): Conversão da corrente do fotodetetor em tensão.
Estágio 2 - Passa-Alto: Supressão da componente DC e do ruído da rede elétrica (50 Hz).
Estágio 3 - Amplificação (Ganho): Compensação severa da atenuação ótica (para alcance de 1 metro).
Estágio 4 - Detetor de Envelope: Retificação da portadora de alta frequência.
Estágio 5 - Passa-Baixo: Alisamento do sinal (frequência de corte ≈ 4,8 kHz).
Estágio 6 - Comparador: Regeneração da onda e digitalização para a porta da ESP32.

## Slide 5
Camada Física – Testes e Resultados
Recuperação do sinal
Distância: 1 metro em LoS
BER = 0 (amplificação TL084 eficaz)
Saída do LED
Saída do 6º estágio do TL084

## Slide 6
Camada de Ligação – API e Formato da Trama
API da Camada 2
sendFrame(): Hamming (7,4) + CRC-8 + Byte Stuffing
receiveFrame(): SOF (0x7E) + Destuffing + CRC
processARQ(): Stop-and-Wait com retransmissões
Enquadramento HDLC (RFC 1662) - Flag de Sincronismo (0x7E) e Escape (0x7D)

## Slide 7
Camada de Ligação – Testes e Controlo de Erros
FEC (Hamming 7,4): corrige até 2 erros/byte sem retransmissão
ARQ deteta cortes óticos e retransmite
Timeout: 2,0 s
Limite: 7 retransmissões

## Slide 8
Camada de Aplicação
PDU de 128 bytes
Servidor: voos.json + Fila Round Robin
Cliente: Desmultiplexagem + WebSockets
Descrição da API (Camada 7)
0x10 - VOO (texto prioritário para o painel FIDS)
0x20 - FILE (FlowID + FragID / Resume para descargas concorrentes)
0x30 - CONTROLO (Sinalização de erros, Not Found ou comandos de Abort)
Tipo (1byte)
Subtipo (1byte)
ID de Fluxo (1byte)
ID de Fragmento (4 bytes)
Dados (1 a 121 bytes)

## Slide 9
Camada de Aplicação – Interface de Utilizador
Frontend React + WebSockets
Quadro de Partidas Dinâmico (FIDS - Flight Information Display System)
QR Code local para cartão de embarque
Multiplexagem assíncrona - página web mantém-se inalterada durante a execução de transferências simultâneas.
Downloads concorrentes em background

## Slide 10
Desafios de Integração e Resolução de Problemas
1. Atenuação no Espaço Livre (Camada 1)
Problema: Sinal IV demasiado fraco a 1 metro para vencer a tensão de condução dos díodos.
Solução: Adição de um segundo amplificador TL084 em cascata para maximizar o ganho.
2. Overhead e Temporizadores (Camada 2)
Problema: Atrasos de processamento na ESP32 esgotavam os timeouts originais do protocolo.
Solução: Calibração do Timeout para 2,0 segundos e aumento do limite para 7 retransmissões.
3. Estrangulamento do Canal (Camada 7)
Problema: O baixo débito útil do canal causava o congelamento da aplicação e tornava ineficiente o recomeço de transferências a partir do zero.
Solução: Multiplexagem assíncrona (não bloqueia o ecrã) e implementação de lógica para continuar as transferências (Resume).

## Slide 11
Avaliação Global de Desempenho
9600
Baud Rate (bps)
Configurada no canal físico
4779
Débito Útil (bps)
Medido na integração final
45,8%
Eficiência Global
Pilha protocolar completa
1,3s
Transferência 1 KB
16 tramas em Stop-and-Wait

## Slide 12
Conclusão
- Sucesso -
Validação de um sistema Li-Fi completo com um Link ótico preciso, proteção contra erros (HARQ) e uma plataforma Web responsiva.
- Limitação -
9600 bps (Resultou numa baixa taxa de débito nos downloads devido a um link ótico fraco)
- Futuro -
Aumentar a baud rate do sistema (atualmente a 9600 bps) para valores que explorem a capacidade teórica máxima do canal ótico (≈ 871 kbps).